中华人民共和国法定计量单位

我国的法定计量单位（以下简称法定单位）包括：

1．国际单位制的基本单位（见表1）；

2．国际单位制的辅助单位（见表2）；

3．国际单位制中具有专门名称的导出单位（见表3）；

4．国家选定的非国际单位制单位（见表4）；

5．由以上单位构成的组合形式的单位；

6．由词头和以上单位所构成的十进倍数和分数单位（词头见表5）。

法定单位的定义、使用方法等，由国家计量局另行规定。

表1　国际单位制的基本单位

| 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 |
| --- | --- | --- |
| 长 度 | 米 | m |
| 质 量 | 千克（公斤） | kg |
| 时 间 | 秒 | s |
| 电 流 | 安[培] | A |
| 热力学温度 | 开[尔文] | K |
| 物质的量 | 摩[尔] | mol |
| 发光强度 | 坎[德拉] | cd |

表2　国际单位制的辅助单位

| 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 |
| --- | --- | --- |
| [平面]角 | 弧度 | rad |
| 立体角 | 球面度 | sr |

表3　国际单位制中具有专门名称的导出单位

| 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 其它表示式例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 频 率 | 赫[兹] | Hz | s-1 |
| 力，重力 | 牛[顿] | N | kg·m/s2 |
| 压力，压强，应力 | 帕[斯卡] | Pa | N/m2 |
| 能[量]，功，热量 | 焦[耳] | J | N·m |
| 功率，辐[射能] | 瓦[特] | W | J/s |
| 电荷[量] | 库[仑] | C | A·s |
| 电位，电压，电动势 | 伏[特] | V | W/A |
| 电 容 | 法[拉] | F | C/V |
| 电 阻 | 欧[姆] | Ω | V/A |
| 电 导 | 西[门子] | S | A/V |
| 磁通[量] | 韦[伯] | Wb | V·s |
| 磁通[量]密度，磁感应密度 | 特[斯拉] | T | Wb/m2 |
| 电 感 | 亨[利] | H | Wb/A |
| 摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ |  |
| 光能量 | 流[明] | 1m | cd·sr |
| [光]照度 | 勒[克斯] | 1x | 1m/m2 |
| [放射性]活度 | 贝可[勒尔] | Bq | s-1 |
| 吸收剂量 | 戈[瑞] | Gy | J/kg |
| 剂量当量 | 希[沃特] | Sv | J/kg |

表4　国家选定的非国际单位制单位

| 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 换算关系和说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 分 [小]时 天（日） | min h d | 1min=60s 1h=60min=3600s 1d=24h=86400s |
| 平面角 | [角]秒 [角]分 度 | (″) (′) (° ) | 1″=(π/648000)rad（π为圆周率） 1′＝60″＝（π／10800rad） 1°=60′=(π/180)rad |
| 旋转速度 | 转每分 | r/min | 1r/min=(1/60)s-1 |
| 长度 | 海里 | n mile | 1n mile=1852m（只用于航程） |
| 速度 | 节 | kn | 1kn=1n mile/h=(1852/3600)m/s（只用于航行） |
| 质量 | 吨 原子质量单位 | t u | 1t=103kg 1u≈1.6605655×10-27kg |
| 体积 | 升 | L,(l) | 1L=1dm3=10-3m3 |
| 能 | 电子伏 | eV | 1eV≈1.6021892×10-19J |
| 级差 | 分贝 | dB |  |
| 线密度 | 特[克斯] | tex | 1tex=1g/km |

表5　用于构成十进倍数和分数单位的词头

| 所表示的因数 | 词头名称 | 词头符号 |
| --- | --- | --- |
| 1018 | 艾[可萨] | E |
| 1015 | 拍[它] | P |
| 1012 | 太[拉] | T |
| 109 | 吉[咖] | G |
| 106 | 兆 | M |
| 103 | 千 | k |
| 102 | 百 | h |
| 101 | 十 | da |
| 10-1 | 分 | d |
| 10-2 | 厘 | c |
| 10-3 | 毫 | m |
| 10-6 | 微 | μ |
| 10-9 | 纳[诺] | n |
| 10-12 | 皮[可] | p |
| 10-15 | 飞[母托] | f |
| 10-18 | 阿[托] | a |

注：1．周、月、年（年的符号为a）为一般常用时间单位。

2．[　]内的字，是在不致混淆的情况下，可以省略的字。

3．（　）内的字为前者的同义语。

4．角度单位度分秒的符号不处于数字后时，用括弧。

5．升的符号中，小写字母l为备用符号。

6．r为“转”的符号。

7．人民生活和贸易中，质量习惯称为重量。

8．公里为千米的俗称，符号为km。

9．104称为万，1012称为万亿，这类数词的使用不受词头名称的影响，但不应与词头混淆。

常见计量单位正误对照表

| 量名称 | 单位名称 | 正确表示 | 错误表示 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符号 | 中文符号 | 符号 | 中文符号 |
| 长度 | 米 | m | 米 | M | 公尺 |
|  | 千米 | km | 千米 | KM | 公里 |
|  | 厘米 | cm | 厘米 | CM | 公分 |
|  | 毫米 | mm | 毫米 | MM,m/m |  |
|  | 微米 | μm | 微米 | μ |  |
|  | 纳[诺]米 | nm | 纳米 | mμ,mμm | 毫微米 |
|  | 海里 | n mile | 海里 |  | 浬、海浬 |
| 面积 | 平方米 | m2 | 米2 | M2 | 米平方、平方、平米 |
|  | 平方千米 | km2 | 千米2 | KM2 | 千米平方、平方公里 |
|  | 平方厘米 | cm2 | 厘米2 | CM2 | 厘米平方、平方公分 |
| 体积容积 | 立方米 | m3 | 米3 | M3 | 方、立方、立米、米立方 |
|  | 立方厘米 | cm3 | 厘米3 | CM3,cc | 厘米立方、西西 |
|  | 升 | L,(l) | 升 |  | 公升、立升 |
| 质量 | 千克（公斤） | kg | 千克（公斤） | KG,Kg |  |
|  | 克 | g | 克 | gr,gm,G |  |
|  | 吨 | t | 吨 | T | 公吨、米制吨 |
| 力 | 牛[顿] | N | 牛 | n |  |
|  | 兆牛[顿] | MN | 兆牛 | mN |  |
| 重力 | 千牛[顿] | kN | 千牛 | KN |  |
|  | 毫牛[顿] | mN | 毫牛 | MN |  |
| 压力，应力 | 帕[斯卡] | Pa | 帕 | PA,pa |  |
|  | 牛[顿]每平方毫米 | N/mm2 | 牛／毫米2 | N／MM2 |  |
| 时间 | 秒 | s | 秒 | S，（″） |  |
|  | 分 | min | 分 | （′） |  |
|  | 小时 | h | 时 | hr, H |  |
|  | 天（日） | d | 天（日） | D |  |
|  | 年 | a | 年 | y, yr |  |
| 角度 | 弧度 | rad | 弧度 | Rad |  |
|  | 度 | (°) | 度 |  |  |
|  | [角]分 | (′) | 角分 |  |  |
|  | [角]秒 | (″) | 角秒 |  |  |
|  | 球面度 | sr | 球面度 | Sr | 度 |
| 角速度 | 转每分 | r/min | 转／分 | rpm | 转／分钟 |
|  | 弧度每秒 | rad/s | 弧度／秒 |  |  |
| 速度 | 节 | kn | 节 | Kn |  |
|  | 米每秒 | m/s | 米／秒 | M/S，ms-1 | 秒米、每秒米 |
|  | 千米每小时 | km/h | 千米／时 | KM/H | 千米／小时 |
| 温度 | 开尔文 | K | 开 | °K | 度、开氏度 |
|  | 摄氏度 | ℃ | ℃ | C | 度 |
| 量名称 | 单位名称 | 正确表示 | 错误表示 |
|  |  | 符号 | 中文符号 | 符号 | 中文符号 |
| 力矩 | 牛顿米 | N·m | 牛·米 | N·M | 牛米 |
| 功，能[量]， 热能 | 焦[耳] | J | 焦 |  |  |
|  | 兆焦[耳] | MJ | 兆焦 | mJ |  |
|  | 千焦[耳] | kJ | 千焦 | kJ |  |
|  | 电子伏[特] | eV | 电子伏 |  | 伏 |
|  | 千瓦[小]时 | kW·h | 千瓦·时 | KW·H | 度、千瓦·小时 |
| 功率 | 瓦[特] | W | 瓦 |  |  |
|  | 兆瓦[特] | MW | 兆瓦 | mW |  |
|  | 千瓦[特] | kW | 千瓦 | KW |  |
|  | 毫瓦[特] | mW | 毫瓦 | MW |  |
| 电流 | 安[培] | A | 安 | amp(Amp) |  |
|  | 千安[培] | kA | 千安 | KA |  |
|  | 毫安[培] | mA | 毫安 | MA |  |
|  | 微安[培] | μA | 微安 |  |  |
| 电容 | 法[拉] | F | 法 |  |  |
|  | 微法[拉] | μF | 微法 |  |  |
|  | 皮[可]法[拉] | pF | 皮法 | PF, μμF | 微微法 |
| 电位，（电势）电位差，（电势差）电压， 电动势 | 伏[特] | V | 伏 |  |  |
|  | 千伏[特] | kV | 千伏 | KV |  |
|  | 毫伏[特] | mV | 毫伏 | MV |  |
| 电感 | 亨[利] | H | 亨 | h |  |
| 频率 | 赫[兹] | Hz | 赫 | HZ, hz |  |
| 发光强度 | 坎[德拉] | cd | 坎 | Cd |  |
| 光通量 | 流明 | lm | 流 | Lm |  |
| 光照度 | 勒[克斯] | lx | 勒 | Lx |  |
| 物质的量 | 摩[尔] | mol | 摩 | Mol |  |
| 放射性活度 | 贝可[勒尔] | Bq | 贝可 | bq | 贝 |
| 吸收剂量 | 戈[瑞] | Gy | 戈 | GY, gy |  |
| 剂量当量 | 希[沃特] | Sv | 希 | SV, sv |  |
| 电阻 | 欧[姆] | Ω | 欧 |  |  |
|  | 兆欧[姆] | MΩ | 兆欧 | mΩ |  |
|  | 千欧[姆] | kΩ | 千欧 | KΩ |  |
|  | 毫欧[姆] | mΩ | 毫欧 | MΩ |  |
|  | 微欧[姆] | μΩ | 微欧 | uΩ |  |
| 电导 | 西[门子] | S |  | s |  |